淮安市行政中心铅酸蓄电池采购招标说明

一、采购物品

1、型式：阀控式密封铅酸蓄电池；

2、单体电池规格容量：12V/200Ah；

3、单体电池浮充电电压：13.5±0.12V；

4、单体电池均衡充电电压：13.8V～14.1V；

5、蓄电池组电压: ±240V；

6、蓄电池只数:80只；

7、蓄电池放置及组合方式：2组，单组40只（正负极各20只），每组蓄电池需能放于电池柜内；

8、电池是配套UPS系统使用，选择原UPS（DELTA）同一品牌电池，生产日期需为2021年。

二、招标要求

1、整体设计应遵从国家有关建设标准、电气规范以及其他相关规范的要求；

2、中标方承诺四年免费质保，质保期内供货方提供每季度一次免费巡检、维护、保养；

3、故障维修：确保故障响应模式，乙方在接到甲方的通知后，做到30分钟响应，3小时内到达故障现场，一般故障5小时内排除，重大故障8小时内排除，12小时不能修复的，采取临时调换等措施。以上每违反一次响应扣除500元。

三、招标流程

1、本次招标按淮安市机关事务管理局内控招标流程进行，投标人需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、报名时投标人需提供投标单位资质要求原件(非法人报名的出具法人委托授权书和身份证原件)，同时提供加盖单位公章复印件，并交纳招标保证金贰仟圆整（2000元），未中标单位开标结束后返还保证金，中标单位在工程验收合格后返还；

3、中标方需按照采购方时间安排，完成铅酸蓄电池更换；

4、具体开标时间另行通知。

四、招标报价

本次招标限最高价18.8万元，现场报价最低价中标

五、其它说明

1、中标人应严格遵守采购方有关工作规章制度。
    2、施工过程中，如涉及现场施工的必须设置必要的防护和警示标志。因维保施工导致发生任何安全意外事故均与采购方无关，中标方在维保施工中违规操作造成的人身财产损失，由中标方承担一切经济和法律责任。
    3、中标人不得以任何形式将维保工作分包转包。

六、其它

以上条款由淮安市市级机关设备管理中心负责解释。

淮安市市级机关设备管理中心

2021年6月8日

淮安市行政中心铅酸蓄电池采购招标报价单

单位：（公章）                     时间：     年    月   日

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DELTA阀控式密封 铅酸蓄电池 | 80 | 只 |  |
| 2 | 每季度巡查一次 | 1 | 项 |  |
| 3 | 我单位承诺充装后质保期为4年 |
| 合计： 元（大写） 元 |